## Slide 1
AIS系统概述及初步仿真
16级质廷班 宋霖峰

## Slide 2
AIS系统简介
01
02
AIS通信机制
Matlab仿真
03
目录
工作展望
04

## Slide 3
AIS系统简介
01

## Slide 4
AIS系统简介
AIS系统背景及意义
近年来航海技术发展迅速，船舶数量的不断增加使得海上交通状态变得复杂。为了维护海上交通安全，需要成熟的海上通信技术实现对船舶的实时监控。于是国际海事组织（IMO）、国际电信联盟（ITU）和国际电工委员会（IEC）共同决定采用通用船舶自动识别系统（AIS），用于传递和接收船舶信息。
随着海上技术的进一步发展，为了克服传统AIS的局限性，扩大系统的视野范围，星载AIS应运而生。星载AIS的服务质量明显提高，在海事管理方面拥有广阔的前景，与此同时，还为我国的政治、经济、军事、科研等方面的发展提供了支持。

## Slide 5
AIS系统简介
信号结构
多址接入方式 | TDMA的帧长度 | TDMA帧的时隙数 | 船舶报告率 | 传动功率 | 符号速率 | 操作频段
SO-TDMA | 60s | 2250 | 2s-6min | 12.5W | 9.6kbit/s | 161.975MHz 162.025MHz
上升沿 | 训练序列 | 开始标志 | 数据 | 帧校验序列 | 结束标志 | 缓冲位
8bit | 24bit 0101…01 | 8bit 01111110 | 168bit | 16bit | 8bit 01111110 | 24bit
协议参数
信息帧格式

## Slide 6
AIS通信机制
02

## Slide 7
AIS通信机制
发射端信号处理
CRC校验
循环冗余校验（CRC）是一种重要的线性分组码，适用于检测错误。实现校验的过程如下：
将n位信息码 m 用多项式的形式表示
设生成多项式的次数为k，将信息码左移k位即
将 模2除以生成多项式g(x)得到商式和余式：
为编码后的码组对应的多项式，最终得到n+k位的码组：
m’
*AIS中，生成多项式CCITT-16：

## Slide 8
AIS通信机制
发射端信号处理
HDLC打包（比特填充）
HDLC协议AIS信息格式中的开始和结束标志，为使数据位不与标志位混淆，需要进行位填充，规则为：如果遇到5个连续的“1”，就在第6位插入1个“0”。流程图如右图。
i=5
i=i+1
end
Y
N
Y
N
*开始和结束标志均为”01111110”
比特填充完成后，将序列和起始标志、结束标志、训练序列、上升沿和缓冲位打包成一帧数据

## Slide 9
AIS通信机制
发射端信号处理
NRZI编码
非归零反相编码（NRZI）规则为：当前信号电平相对于前一电平不翻转时为1，翻转时为-1
NRZI优点：
低频分量少，适合在VHF无线频道传输
带宽小，有助于提高频带利用率
有利于同步
编码译码设备简单，易于实现

## Slide 10
AIS通信机制
发射端信号处理
GMSK调制
AIS中采用的调制方式是高斯最小频移键控（GMSK）。其原理为：先将NAZI编码信号通过高斯低通滤波器进行预平滑处理，然后再进行MSK调制。
高斯低通滤波器的冲激响应
NRZI编码后的信号
其中
可得高斯脉冲信号
GMSK调制的相位信息
为高斯滤波器参数
AIS中归一化带宽
码元宽度
调制指数h=0.5

## Slide 11
AIS通信机制
发射端信号处理
GMSK调制
GMSK信号 ， 为载波角频率
故可进行正交调制，将信号分为同相分量 和正交分量 两条支路，再分别与载波信号相乘后相减，即得到调制信号。
GMSK正交调制原理框图如下：
GLPF
*GMSK信号具有相位连续、包络恒定、带外辐射低等优点

## Slide 12
AIS通信机制
接收端信号处理
GMSK解调
出于对实现复杂性的考虑，本文采用1bit差分解调算法进行GMSK解调。
考虑 时间内相位函数的变化量 ，易知 的符号体现了信号的极性。又由于 的变化范围最多为 ，故可通过对 抽样判决解调出信号。
由于
故有如下解调方案：
LPF
LPF
延迟
NCO
延迟

## Slide 13
AIS通信机制
接收端信号处理
NRZI解码
解调后需对数据进行NRZI解码，提取数据和帧校验序列
CRC校验
与发射端校验原理相同，求出解调出的数据位的校验序列，与数据本身的校验序列对比，若相同则解调正确，否则出现了误码。
反填充
将序列中连续5个1码后的0码删除。

## Slide 14
Matlab仿真
03

## Slide 15
Matlab仿真
仿真设置
参数设置
数据段：168bit随机码
码速率：9600bps
采样频率：0.6144MHz
载波频率：161.975MHz
滤波器冲激函数截断时间：
调制指数：0.5
归一化带宽：0.4
AWGN信噪比：20dB
脚本设置
transmitting_dsp.m：发射端信号处理
GMSK_modulator.m：GMSK正交调制
GMSK_demodulator.m：1bit差分解调
receiving_dsp.m：接收端信号处理

## Slide 16
Matlab仿真
仿真结果

## Slide 17
Matlab仿真
仿真结果

## Slide 18
Matlab仿真
仿真结果
相位连续
严格正交
包络恒定

## Slide 19
工作展望
04

## Slide 20
工作展望
考虑频偏和时延
尝试其他解调算法
时隙问题
FPGA实现
信号解译(ITU-R M.1371协议)
……

## Slide 21
参考文献
[1] 蔡云, AIS信号接收解调算法研究与实现[D].南京:南京理工大学.2016.
[2] 陈奇,星载AIS信号接收技术的研究[D].南京:南京理工大学,2016.
[3] 刘宗明,星载AIS仿真平台的设计与实现[D].北京:北京邮电大学,2015.
[4] 李国彦,基于软件无线电的数字调制解调技术研究[D].大连:大连海事大学,2008.
[5] 郑忠国,来飞. AIS 系统中NRZI 编码及GMSK的调制与解调的仿真[J].电子质量, 2011(10):38-41

## Slide 22
谢谢